## Slide 1: 第6章 时序逻辑电路
6.1 概述
6.2 时序逻辑电路的分析
6.4 同步时序逻辑电路的设计
6.3 常用时序逻辑电路
6.5 存储器和可编程逻辑器件(包括5.5节)
交换一下上课次序

## Slide 2
6.1 概述
时序逻辑电路：
组合逻辑电路:
数字电路
分类
Y（t）=F[X(t）]
Y（t）=F[X(-∞，t）]
用电路的状态Q(t) 来记忆t时刻以前的输入
t时刻以前的输入
t时刻的输入
将tn时刻的输入记忆下来：可由触发器等存储电路来实现
由组合电路来实现
1.时序逻辑的结构
式中：tn、tn+1表示相邻的两个离散时间

## Slide 3
2.
电路输入(X)
驱动或激励信号（Z）
电路输出(Y)
状态信号(Q)
几个重要概念：
输入信号X(x1,x2,…xi)
输出信号Y(y1,y2,…yj)
驱动信号Z(w1,w2,…wk)：存储电路的输入
状态信号Q(q1,q2,…ql)： 存储电路的输出
同步电路：控制信号
异步电路：输入信号
组合电路
存储电路
（触发器等）
y1
yj
ｚ1
ｚk
q1
ql
x1
xi
CLK

## Slide 4
3.描述时序电路的三个方程
输出方程：
Y= F[X，Q]
状态方程：
Q＊= Ｈ[Ｚ，Q]
驱动或激励方程:
Ｚ= Ｇ[X，Q]
现态，或原状态
次态或新状态
组合电路
记忆电路
y1
yj
ｚ1
ｚk
q1
ql
x1
xi
CLK

## Slide 5
4. 时序电路的分类
（1）根据输出结构的不同分：
Y（tn） =
F[Q（tn）]
穆尔型（Moore）电路
F[X（tn），Q（tn）]
米里型（Mealy）
（2）从CLK的作用来分：
时序电路
同步：
异步：
记忆电路里所有触发器由一个统一的时钟脉冲源控制
没有统一的时钟脉冲
输出Y只取决于 电路的现态Q
输出Y与电路的现态Q 和当前的输入有关

## Slide 6
6.2.1同步时序逻辑电路的分析方法
写各触发器的驱动方程
写电路的输出方程
求电路的状态方程
作状态转换表及状态转换图
作时序波形图
电路的逻辑功能
输入端的表达式，
如T、J、K、D等
组合电路的输出
特性方程
描述输入与状态
转换关系的图表
画出在时钟脉冲作用下的输入、输出波形图
６.２ 同步时序电路分析

## Slide 7
例6.2.1：
试分析下图时序电路的逻辑功能。
解：
空脚：逻辑1
（1）分析电路结构
本电路为同步电路，记忆电路为三个JK触发器
输入信号：无；注意-时钟为控制信号
输出信号：Y；
驱动信号J1、K1, J2、K2 , J3、K3：触发器的输入
状态信号Q1, Q2,Q3：触发器的输出

## Slide 8
解：
1）输出方程
Y = Q3Q2
2）驱动方程
3) 状态方程
同理：
（2）三个方程组
JK的特性方程

## Slide 9
（3）状态转换表
上一步结果：
Y = Q3Q2
已知:（输入） 及现态
待求：次态及输出
描述电路状态转换的全部过程（表格方法）

## Slide 10
（4）状态转换图
000
001
010
011
100
101
110
111
/0
/1
Q3Q2Q1
/Y
/0
/0
/0
/0
/0
/1
描述电路状态转换的过程（图形方法）
画法：
圆圈表示状态
状态编号方法：
二进制、十进制或字母。
状态转换关系表示方法：
箭头 + 转换条件（输入）/输出
箭头起点
箭头终点

## Slide 11
（5） 时序图
CLK
t
Q3
t
Y
t
Q2
t
7）分析电路的功能
1 2 3 4 5 6 7
Q1
t
在CLK的控制下，电路循环输出七个稳定状态：七进制计数器
Y端的输出是此七进制 计数器的进位脉冲。
1
1
0
进位时间？

## Slide 12
(6)几个概念
（1）有效状态与无效状态
有效状态：在时序电路中，凡是被利用了的状态，称为有效状态。
无效状态：在时序电路中，凡是没被利用的状态，都称为无效状态。
例如下图所示状态图中，000~110等7个状态被利用了，故都是有效状态，而状态111为无效状态。

## Slide 13
（2）有效状态与无效循环
有效循环：凡是有效状态形成的循环称为有效循环。
无效循环：如果无效状态形成了循环，这种循环就称为无效循环。
（a）
（b）
例下图所示状态图中，（b）中的两个状态就是无效状态，图（b）所示的循环就是无效循环。

## Slide 14
例6.2 .3分析下图所示同步时序电路。
（1）分析电路结构
本电路为同步电路，记忆电路为两个D触发器
输入信号：A；
输出信号：Y；
驱动信号D1,D2：触发器的输入
状态信号Q1,Q2：触发器的输出
图6.2.3

## Slide 15
（2）三个方程组
驱动方程：
输出方程:
求状态方程

## Slide 16
（4）状态转换表
0 0
0 1
0
0
0
0
1 0
1 1
1
1
1
1
0 0
0 1
1 0
1 1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
已知：
输入与现态
输入
A
现 态
Q2 Q1
输出
Y
次 态
Q*2 Q*1
求：
次态与输出
A Q2 Q 所有组合

## Slide 17
（5）由状态表绘出状态图
转换条件/输出
条件
功能：可控计数器，A＝0为四进制加法计数器，A＝1为四进制减法计数器

## Slide 18
6.4 同步时序电路设计
6.4.1 同步时序电路设计方法
分析的逆过程
分析设计要求
最简状态表（图）
触发器选型
原始状态图（表）
输出方程、驱动方程
电路逻辑图
状态化简
状态编码（分配）
自启动检查
逻辑抽象

## Slide 19
例 6.4.2 设计一个串行“111”数据序列检测器，要求是：连续输入3上或3个以上的1时输出1，其它情况下输出为0 。
1. 分析电路
电路有一个串行输入X，每一个CLK 输入一位二进制数。
有一个输出Y，输入、输出的关系：
“111”
检测
X
CP
Y
电路的输入、输出的示意图如左：
时序电路的设计举例
CLK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
X(t)
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
Y(t)
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
连
连续输入3个1
Y输出1
连
连续输入3个1
Y输出1
连
连续输入3个以 上1，Y输出1

## Slide 20
方法：
确定有多少种输入信息的历史情况，由相应的电路状态记忆，从而确定原始状态图的状态数。
把每一个状态作为电路当时所处的现在状态，根据设计要求和各种可能的输入情况，确定该时刻的现在的输出和下一时刻电路的下一个状态，画出状态转换线，注明输入和输出，完成原始状态图。
可多设几个状态，不要发生遗漏和错误。
2.原始状态图或原始状态表的构成

## Slide 21
状态的设置 ：
S0：初始状态，每次判定由此状态开始，（没收到1）
S1：收到一个1，
S2：连续收到二个1，
S3：连续收到三个或三个以上个1
根据题意，Y(t)与t时刻以前的3个输入有关,
只需记忆t时刻以前有用的输入。
（1）原始状态数的确定：
实际上只与以前两个输入有关。 因题意有三个或三个以上，防止
遗漏，可多记忆
本例只记忆 连续输入1的个数

## Slide 22
（3）原始状态表
S0
S1
S2
S3
0/0
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
X/Y
（2）原始状态图
S0：初始状态
S1： “1”
S2： “11” ，
S3： “111”或 “ 111…”
1/1
X
S
0
1
S0
S1
S2
S3
S0/0
S*/Y
S1/0
S0/0
S2/0
S0/0
S3/1
S0/0
S3/1
输入
现态
次态/输出
状态表的作用：便于化简

## Slide 23
3.状态化简
状态的等价
怎样化简：
化简方法：
若Si和Sj分别为时序电路的两个状态。 在Si和Sj状态下，不论加入何种形式的相同的输入序列，电路均给出相同的输出序列，则称Si和Sj是等价状态，记为Si ≌Sj,否则，Si和Sj是不等价。
找出等价状态并合并。
观察法
表格法
化简目的：
简化电路
只讨论此方法

## Slide 24
（1）观察法化简
等价原则:
对于两个状态Si和Sj ，若同样的输入条件下输出相等，且次态也相同（即SiSk，Sj  Sk）,则状态Si和Sj等价。
说明:
状态等价有三个原则，上面为最有用原则，另外，状态最简与否，只影响电路的繁简，不影响功能。
用原始状态表化简较为方便。

## Slide 25
S2与S3符合等价原则，合并且记为S2
S0
S1
S2
0/0
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
原始状态表
S
n
x=0
x=1
S
0
S
0
/0
S
1
/0
S
1
S
0
/0
S
2
/0
S
2
S
0
/0
S
3
/1
S
3
S
0
/0
S
3
/1
S
n
/Y
简化后状态图
S0
S1
S2
S3
0/0
1/0
1/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
原始状态图

## Slide 26: 4.状态分配（编码）
分配方法很多，合理的分配，可简化电路的复杂度。
由于，集成电路的高速发展，多一些器件无所谓，因此，我们不介绍分配方法，采用自然编码。
S0
S1
S2
0/0
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
X/Y
(1)触发器个数n
其中m为状态数
“111”检测器：m=3，所以n=2
(2)用Q1Q0表示状态，自然编码如下
S0：00， S1：01， S2：10
Q1Q0=11未用，即11为无效状态。
给状态图（表）中每个状态分配二进制代码
00
01
0
0/0
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
X/Y
编码
状态图

## Slide 27
(3)次态卡诺图
用卡诺图反映状态转换及输出关系。
00
01
11
0/0
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
X/Y

## Slide 28: 5.确定激励方程和输出方程
(1)选触发器：本例首先选JK
电路基本结构
Y
X
CLK
1J
1K
C1
输出组合
Q0
Q1
1J
1K
C1
驱动组合
J1
J0
K1
K0
目标：设计两个组合电路，即求J0、K0、 J1、K1和Y表达式。
依据：
特性方程和次态卡诺图

## Slide 29
一分为三
自启动检查：从卡诺图可看出，×在圈内1，圈外0
11
10
00
0/0
1/1
结论： 能自启动
不要消去Q1
不要消去
化简
不要消去Q0
J1
K1
化简目的：
求Ji和ki
0
1
Q
Q
X
00
01
11
10
0
0
0
×
0
1
1
0
×
0

## Slide 30: 6.电路图
Y
X
CLK
1J
1K
C1
&
&
1
1
Q0
Q1
1K
C1
1J
&

## Slide 31
一分为三
自启动检查：从卡诺图可看出，×在圈内1，圈外0
11
10
00
0/0
1/1
结论： 能自启动
0
1
Q
Q
X
00
01
11
10
0
0
0
×
0
1
1
0
×
0
5.用D触发器实现“111”检测
由于
，设计更为方便。
最简法圈卡诺图

## Slide 32: 6.电路图

## Slide 33
补充：用T触发器实现“111”检测
方法1
1）由次态卡诺图求：
3）化简
方法2（推荐）
X | Q1 | Q0 |  |  | Y | T1 | T0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | x | x | x |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | x | x | x |  | 
不同格式
时序电路驱动表
T触发器驱动表
0 1
0 0
1 0
x x
1 1
0 0
0 1
x x
卡诺图
T1 | T0
2）

## Slide 34: 6.4.2 时序逻辑电路的自启动设计
例6.4.4 用D设计一七进制计数器，要求它能够自启动。已知该计数器的状态转换图如下图6.4.5所示。

## Slide 35: 次态的卡诺图为

## Slide 36
自启动检查：从卡诺图可看出，×在圈内1，圈外0
000
×
修改D0
结论： 不能自启动

## Slide 37
谢谢！